Druckerhöhungsanlage Typ FLIP M 10XX/X

für unmittelbaren und mittelbaren Anschluss

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein.

Mehrpumpenanlage mit Rotationsschaltung für Haupt- und Reservepumpe.

bestehend aus:

1	elastisch gelagerter Grundrahmen

2	normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpen

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Membrandruckbehälter Enddruckseite

1	Druckmessumformer für Regelung auf der Enddruckseite

1	Manometer, Enddruckseite

1	komplette Verrohrung der Enddruckseite mit KFR-Ventil

1	komplette Verrohrung der Vordruckseite mit Absperrarmatur

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextdisplay

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Wöchentlicher Probelauf

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Schaltschützen

Klemmleiste für Signalweitermeldung (pot.-freie Sammelstörmeldung)

Anschlussmöglichkeit für Trockenlaufschutz

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Kontakte

Resettaster zur Störungsquittierung

Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Edelstahl / Armaturen in Kupferlegierung

Förderstrom im Betriebspunkt		9	m³/h

Förderstrom der Reservepumpe		9	m³/h

Druck der Pumpe im Betriebspunkt	ca.	XX	mWS

min./max. Vordruck		XX	bar Zulauf (bitte angeben!)

Gesamtdruck (incl. min. Vordruck)	ca.	XX	mWS

Enddruck (incl. max. Vordruck)	ca.	XX	mWS

Motorleistung	2x	XX	kW

Netzeinspeisung 	2x getrennte Leitungsführung

Spannung/Frequenz	400 V, 50 Hz

Einschaltart	Direkt / Sterndreieck (ab 5,5 kW)

Motorschutzart	IP 55

Anschlüsse DNS x DND	R 2“ x R 2“

max. zul. Anlagendruck	PN	16

Fördermedium/Temperatur	reines Wasser, 20°C

Gewicht ca.:	XX kg

Abmessungen: L/B/H: ca. 1100/1000/XXXX mm

Preis netto:

Förderhöhen ohne Vordruck:

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 9 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg | Höhe ca. in mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102942 | M 1010 | 9 | 11 | 2x 0,75 | 160 | 1070 |
| 102941 | M 1020 | 17 | 22 | 2x 0,75 | 160 | 1070 |
| 102940 | M 1030 | 26 | 33 | 2x 1,1 | 166 | 1070 |
| 102939 | M 1040 | 35 | 44 | 2x 1,5 | 177 | 1070 |
| 102938 | M 1050 | 43 | 55 | 2x 2,2 | 184 | 1070 |
| 102668 | M 1060 | 52 | 67 | 2x 2,2 | 186 | 1070 |
| 102667 | M 1070 | 63 | 79 | 2x 3,0 | 203 | 1070 |
| 102934 | M 1080 | 72 | 91 | 2x 3,0 | 205 | 1070 |
| 102635 | M 1090 | 81 | 102 | 2x 4,0 | 218 | 1070 |
| 102936 | M 10100 | 90 | 113 | 2x 4,0 | 220 | 1070 |
| 103684 | M 10110 | 99 | 124 | 2x 4,0 | 222 | 1070 |
| 102937 | M 10130 | 120 | 149 | 2x 5,5 | 306 | 1190 |

Benötigtes DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 102028

1x Trockenlaufschutz Pvor >0,5 bar über Druckschalter für FLIP M

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 102395

1x Trockenlaufschutz Schwimmerschalter

mit Gewicht, Kabel-Verschraubung, Länge 10m

Optionales DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 103522

2x Edelstahlschlauch 2“ x 500 mm, PN 25, Typ 311

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 101130

2x Kompensator DN 50 Typ 50 mit Längenbegrenzer TW

Oder (kein Trinkwasser):

HKE – Artikel-Nummer: 103795

2x Kompensator DN 50 Typ 50 mit Längenbegrenzer