Druckerhöhungsanlage FLIP S 96XX/X

für unmittelbaren und mittelbaren Anschluss

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein

bestehend aus

1	elastisch gelagerter Grundrahmen

1	normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpe

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Membrandruckbehälter, Enddruckseite

1	Druckschalter für Regelung auf der Enddruckseite

1	Manometer, Enddruckseite

1	komplette Verrohrung der Enddruckseite mit Rückflussverhinderer

und Absperrarmatur

1	komplette Verrohrung der Vordruckseite mit Absperrarmatur

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextdisplay

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Lüftschützen

Klemmleiste für Signalweitermeldung (pot.-freie Sammelstörmeldung)

Anschlussmöglichkeit für Trockenlaufschutz

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Kontakte

Reset-Taster zur Störungsquittierung

Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Edelstahl / Armaturen in Kupferlegierung

Förderstrom im Betriebspunkt	96	m³/h

Druck der Pumpe im Betriebspunkt	XX	mWS

min./max. Vordruck	XX	bar Zulauf (bitte angeben!)

Gesamtdruck (incl. min. Vordruck)	XX	mWS

Enddruck (incl. max. Vordruck)	XX	mWS

Motorleistung	XX	kW

Spannung/Frequenz	400 V, 50 Hz

Einschaltart	Sterndreieck

Motorschutzart	IP 55

Anschlüsse DNS x DND	DN 100 x DN 100

max. zul. Anlagendruck	PN 16

Fördermedium/Temperatur	reines Wasser, 20°C

Gewicht ca.:	XX kg

Abmessungen L/B/H: ca. 1100/400/XXXX mm

Preis netto: ,-- €

Förderhöhen ohne Vordruck:

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 96 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg | Höhe ca. in mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103142 | S 9611 | 12 | 23 | 5,5 | 213 | 1070 |
| 103141 | S 9610 | 19 | 28 | 7,5 | 242 | 1145 |
| 103140 | S 9622 | 25 | 46 | 11,0 | 296 | 1365 |
| 103139 | S 9621 | 32 | 52 | 15,0 | 302 | 1365 |
| 103138 | S 9620 | 39 | 58 | 15,0 | 302 | 1365 |
| 103137 | S 9632 | 45 | 76 | 18,5 | 329 | 1515 |
| 103136 | S 9631 | 52 | 81 | 22,0 | 365 | 1565 |
| 103135 | S 9630 | 59 | 87 | 22,0 | 365 | 1565 |
| 103134 | S 9642 | 64 | 104 | 30,0 | 479 | 1795 |
| 103133 | S 9641 | 72 | 111 | 30,0 | 479 | 1795 |
| 103132 | S 9640 | 79 | 117 | 30,0 | 479 | 1795 |
| 103131 | S 9652 | 84 | 134 | 37,0 | 517 | 1905 |
| 102878 | S 9651 | 92 | 140 | 37,0 | 517 | 1905 |
| 102917 | S 9650 | 99 | 146 | 37,0 | 517 | 1905 |

Benötigtes DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 102619

1x Trockenlaufschutz Pvor >0,5 bar über Druckschalter für FLIP S 65/96XX

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 102395

1x Trockenlaufschutz Schwimmerschalter

mit Gewicht, Kabel-Verschraubung, Länge 10m

Optionales DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 101133

2x Kompensator DN 100 Typ 50 mit Längenbegrenzer TW

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 103798

2x Kompensator DN 100 Typ 50 mit Längenbegrenzer